Hydraulische brikettenpers

| Type identificatie | B 30 | B 35 | B 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensie : lengte – breedte hoogte | 186 - 89 - 110 cm |
| Diameter van de Brikette | 50 mm |
| Lengte van de brikette | 20-40 mm | 20-40 mm | réglable 35 mm |
| Press capaciteit | 30 kg / uur | 35 kg / uur | 50 kg / uur |
| Gewicht van de pers | 400 kg | 400 kg | 390 kg |
| Hopper volume | 0.33 m3 |
| motor | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW |
| verbruik | 1.9 kW / uur | 2.2 kW / uur | 3.8 kW / uur |
| oliekoeler | nee | nee | ja |
| Operatie | continu | continu | continu |
| Automatische stop | nee | ja | ja |
| Automatische omkering van steunwielen | in optie | in optie | ja |