Hydraulique presses à briquettes

| Type identification | B 30 | B 35 | B 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions : longueur - largeur-hauteur | 186 - 89 - 110 cm |
| Diamètre de Briquette | 50 mm |
| Longueur de briquette env. | 20-40 mm | 20-40 mm | réglable 35 mm |
| capacité d’appuyez | 30 kg / heure | 35 kg / heure | 50 kg / heure |
| Poids de presse | 400 kg | 400 kg | 390 kg |
| Hopper volume | 0.33 m3 |
| moteur | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW |
| Consommation | 1.9 kW / heure | 2.2 kW / heure | 3.8 kW / heure |
| Refroidisseur d'huile | non | non | oui |
| Operation | continu | continu | continu |
| Arrêt automatique | non | oui | oui |
| Inversion automatique des roues de soutien | en option | en option | oui |